## Slide 1: Les évolutions réglementaires propre à la voirie
Matinale de SYNCOM
Vendredi 28 Février

## Slide 2: protys
Opérateur de référence des acteurs impliqués dans les démarches de travaux à proximité des réseaux.
Gamme de services innovants
Solution numérique qui simplifie les échange
Exploitants de réseaux
Collectivités locales
Maîtres d’ouvrage
Entreprises de travaux
QUI SOMMES NOUS ?
Partenaire depuis 2009 pour améliorer l’information des communes sur les projets de travaux présents sur leur territoire et ainsi faciliter la gestion des chantiers
Notes: Editeur de logiciel gestion de chantier - Regl anti endommagement dont nous sommes experts
Nouveaux enjeux – regl évolue – nouvelles resp
=> Un seul et même SI pour répondre aux enjeux de gestion de projet/chantier (recherche réseaux ; autorisat° voirie ; rd-vs)

## Slide 3: sommaire
Les évolutions de la réglementation dt-dict
Les évolutions de la réglementation amiante

## Slide 4: Evolutions de la réglementation dt-dict
Quels changements depuis le 1e janvier 2020
Qu’est-ce que les IC, les ML ?
Rappel – les classes de précisions
Nouveaux Processus
Quels sont les impacts métiers ?

## Slide 5: Quels changements depuis le 1e janvier 2020 ?
EVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION DT-DICT
Depuis le 1e Janvier 2020, les exploitants de réseaux doivent répondre aux DT avec des plans « conformes » pour tous leurs réseaux sensibles en unité urbaine*.
Dans le cas contraire, des démarches doivent être entreprises par les exploitants pour obtenir des plans conformes (3 possibilités) dès la phase projet
  Les MOA et les Exploitants sont directement impactés par ces évolutions
Calendrier d’application de ce nouveau mécanisme de réponse :
  *Une Unité urbaine selon la définition de l’INSEE est une zone de bâti continu d’au moins 2 000 habitants
1er Janvier 2026
1er Janvier 2032
1er Janvier 2020
pour les réseaux sensibles en unité urbaine
pour les sensibles hors unité urbaine ;
pour les non sensibles en unité urbaine
pour les non sensibles hors unité urbaine

## Slide 6: Processus métier
À la réception de la DT située en unité urbaine, l’exploitant de réseaux sensibles doit analyser la cartographie de ses réseaux :
  Si ses plans sont conformes, il lui suffit de répondre à la DT avec les plans conformes.
  Si ses plans ne sont pas conformes, il doit choisir entre 3 possibilités :
EVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION DT-DICT

## Slide 7: Qu’est-ce que les IC, les ML ?
Investigations complémentaires (IC)
  Les investigations complémentaires sont des "recherches" faites sur les réseaux existants et destinées à en préciser la localisation. Elles sont obligatoires lorsque la cartographie des réseaux obtenue en réponse à la D.T. n'est pas en totalité en classe de précision A. C’est-à-dire si au moins un ouvrage sensible pour la sécurité rangé en classe de précision B ou C en planimétrie par son exploitant, est présent dans la zone d’emprise, hors cas d’exemption.
    Suite à cette demande, le MOA devra faire réaliser des actions de détection des réseaux par un prestataire certifié. La liste des prestataires est disponible sur le site du Guichet Unique.
    Les Investigations Complémentaires sont à la charge financière des exploitants de réseaux et devront valider les résultats d’IC du MOA.
Mesures de localisation (ML)
  Les mesures de localisation sont des actions de détermination de l’emplacement d’un ouvrage menée à l’initiative de l’exploitant de cet ouvrage.
    Si l’exploitant effectue des mesures de localisation, il informe le MOA dans le délai réglementaire de réponse à la DT qui reçoit alors une première réponse.
    L’exploitant dispose alors d’un délai supplémentaire de 15 jours pour lui transmettre une réponse définitive avec des plans conformes.
A noter : les nouveaux réseaux depuis Juillet 2012 sont systématiquement en Classe A (norme réglementaire).
EVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION DT-DICT

## Slide 8: Rappel – les classes de précisions
En réponse aux déclarations, les plans transmis par les exploitants de réseaux sont de précisions variables. Celui-ci est détenu de fournir des Plan Conformes, respectant la réglementation en vigueur. La « Classe de Plan » définie la qualité et la précision du positionnement du réseau de l’Exploitant.
Trois classes de précisions sont définies :
Classe A
Si l’incertitude maximale de localisation est inférieure ou égale à 40 cm si le réseau est rigide, ou à 50 cm si le réseau est flexible
Classe B
Si l’incertitude maximale de localisation est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètre (1 m pour les branchements souterrains sensibles)
Classe C
Si l'incertitude maximale de localisation est supérieure à 1,5 mètre (1 m pour les branchements souterrains sensibles) ou si l'exploitant n'est pas en mesure de fournir la localisation correspondante
EVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION DT-DICT

## Slide 9: Quels sont les impacts métiers ?
Pour l’instruction de vos dossiers :
  Allongement possible des délais d’instruction de vos projets
Pour votre organisation :
  Gestion des échanges avec les exploitants de réseaux : présence obligatoire en cas de demande de rendez-vous.
  Gestion des process d’envoi et de facturation avec l’exploitant de réseaux.
  Gestion des éventuels litiges.
Pour votre organisation générale :
  Plus de complexité dans l’instruction et l’établissement de vos réponses
  Des échanges plus nombreux avec les MOA
  Mise en place d’un processus de paiement des IC
Plus spécifiquement pour votre service cartographie :
  Gestion des process de réception, d’approbation ou de rejet des résultats d’IC,
  Gestion des échanges entre vos bureaux d’exploitation et votre agence cartographique
  Gestion de l’intégration des résultats d’IC dans votre SIG
EVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION DT-DICT
En tant qu’exploitant de réseaux sensibles :
En tant que Maîtrise d’Ouvrage publique:
Notes: En tant qu’exploitant de réseaux sensibles :
Pour votre organisation générale :
  Plus de complexité dans l’instruction et l’établissement de vos réponses : analyse des plans, définition des critères de choix : IC ou ML si vos plans ne sont pas conformes, gestion des autorisations d’accès aux réseaux lorsque nécessaire…
  Des échanges plus nombreux avec les MOA : 2 réponses à leurs transmettre si recours aux ML, mise en place d’un process d’échange autour des résultats d’IC, gestion des demandes de rendez-vous…
  Mise en place d’un processus de paiement des IC
En tant que Maîtrise d’Ouvrage publique :
Pour l’instruction de vos dossiers :
  Allongement possible des délais d’instruction de vos projets : délais de réponse accrus des exploitants de réseaux sensibles selon leur choix, gestion d’un volume de demande d’IC non connu à l’avance, sélection des prestataires certifiés pour des actions de détection des réseaux si réalisation d’IC...

## Slide 10: sommaire
Les évolutions de la réglementation dt-dict
Les évolutions de la réglementation amiante

## Slide 11: Réglementation amiante
Point sur les travaux normatifs
nouvelles responsabilités
Nouveau processus métier
nouveaux enjeux
Comment les professionnels appréhendent ces nouveaux enjeux ?

## Slide 12: Point sur les travaux normatifs
RÉGLEMENTATION AMIANTE
Un renforcement de la réglementation depuis 2012
2016
2018
2020
2019
2017
Loi « El Khomri »
Obligation explicite de R.A.T.
Condition d’application précisée avec le décret
Travaux en cours au sein de commissions de normalisation
Sortie de la norme en enquête commission fin 2019
Sortie de l’arrêté pour le 1er octobre 2020
Sortie de la norme en enquête publique en Q1 2020

## Slide 13: Nouvelle réglementation, nouvelles responsabilités
Quelles sont les obligations du maître d’ouvrage, de l’opérateur de repérage et du gestionnaire de voirie ?
Mettre tous les moyens en œuvre pour faire rechercher la présence d’amiante avant tout travaux (= RAT)
Maîtres d’ouvrage
Opérateur de repérage
Appliquer la bonne stratégie d’échantillonnage, définir les zones homogènes de prélèvement et s’assurer de la pertinence des résultats. Il aura une obligation de résultats et portera la responsabilité du diagnostic avec le laboratoire d’analyses
Gestionnaires de voirie
Mettre à disposition les documents de traçabilité et de cartographie de recherche d’amiante et HAP
« Le maître d’ouvrage (…) qui décide d’une opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante fait réaliser la recherche d’amiante »
Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017
« Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre. (…) Le propriétaire du meuble ou de l’immeuble (…) le tiennent à la disposition de tout nouveau donneur d’ordre ou maître d’ouvrage à l’occasion des opérations ultérieures portant sur ce périmètre »
Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017
RÉGLEMENTATION AMIANTE

## Slide 14: Nouveau processus métier
Maître d’Ouvrage
Démarches préparation de travaux
Obligation réglementaire de recherche d’amiante afin d’obtenir le RAT
Est-ce que les informations déjà existantes sont disponibles ?
Contact des gestionnaires de voirie si besoin
Recherche documentaire
OUI
NON
Diagnostiqueur
Prélèvements
Obtention RAT
Envoi RAT
Exécutant de Travaux
Protection des salariés sur les chantiers
Maître d’Ouvrage
Démarches préparation de travaux
RÉGLEMENTATION AMIANTE

## Slide 15: Nouvelle réglementation, nouveaux enjeux
Augmentation des coûts directs et indirects
Allongements des délais de réalisation des travaux
Gestion administrative renforcée
Obligation du respect des nouvelles procédures
RÉGLEMENTATION AMIANTE

## Slide 16: Comment les professionnels appréhendent ces nouveaux enjeux ?
Selon la baromètre amiante, 88 % des personnes interrogées soutiennent la réglementation et la voient comme une protection …
… Cependant seulement 16% estiment appliquer la réglementation dans 100% des cas.
Nous vous proposons de découvrir les 5 chiffres clés du baromètre amiante au travers de l’infographie:
RÉGLEMENTATION AMIANTE

## Slide 17
Merci de votre attention